## Slide 1
La question de la mobilité urbaine
en Méditerranée
22 & 23 janvier 2008, Skhirat, Maroc
X Godard, JC Ziv, CODATU

## Slide 2
[ Sommaire ]
Diagnostic mobilité
Le rôle des différents modes
La question des institutions
Les enjeux
Possibilité d’ajouter le logo

## Slide 3: Une mobilité urbaine plutôt faible mais croissante
Niveaux de mobilité
  Taux de 0,6 à 0,8 :, Beyrouth, Alger
  Taux de 0,9 à 1,1 : Le Caire, Casablanca, Istanbul
  Taux de 1,2 ou plus : Tunis
Tendance à la croissance
  Changements d’échelles de la mobilité avec la métropolisation
  allongement des distances

## Slide 4: Une motorisation relativement faible mais en croissance forte
  Nombre de véhicules pour 1000 habitants:
  Taux faible : entre 70 et 100 :
    Le Caire (68 en 1998),
    Alger (69 en 1990, 83 en 2004),
  Taux intermédiaire, entre 100 et 200 :
    Tunis (64 en 1994, mais 100 en 2002),
    Casablanca (110 en 2004),
    Istanbul (160 en 1997)
  Taux élevé, supérieur à 300 : Beyrouth (350)
  Des initiatives de politique publique en faveur de l’automobile: les programmes « voiture populaire »
  en Tunisie ou au Maroc…

## Slide 5: Prix des carburants très contrastés
Des carburants parfois taxés, parfois subventionnés
Mais une tendance structurelle à la hausse des prix du pétrole entraînant la hausse des coûts d’usage de l’automobile

## Slide 6: Place des transports collectifs menacée
Rôle des TC demeurant important
Place très importante de la marche à pied (plus de 50% à Alger ou Casablanca)
Déclin des TC au profit de l’automobile
Place intermédiaire des taxis individuels
Maintien ou développement des transports spécialisés de ramassage des employés ou des élèves
Les deux roues ont parfois un rôle d’appoint

## Slide 7: Tableau Répartition modale
Ville | Alger 2004 | Beyrouth 1994 | Le Caire 2001 | Casablanca 2004 | Istanbul 2000 | Tunis 2002 | Teheran 2004
TC | 65% | 29% | 68% | 50% | 71% | 40% | 58,5%
VP | 29% | 71% | 21% | 30% | 29% | 50% | 34,5%
Taxi individuel | 5% | - | 8% | 11% | - | 10% | -
2 Roues | 1% | - | 3% | 9% | - | - | 7%
Total Mode individuel | 35% | 71% | 32% | 50% | 29% | 60% | 41,5%
 | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%

## Slide 8: Un poids significatif des transports collectifs artisanaux
Tableau : Part des transports artisanaux
dans les déplacements motorisés
Ville | Alger 2004 | Le Caire 2001 | Casablanca 2004 | Damas 1998 | Teheran 2004
Taxis collectifs | 3% | - | 21,5% | - | 16,5%
minibus | 53% | 25% | - | 46% | 18%
Total artisanal | 56% | 25% | 21,5% | 46% | 34,5%

## Slide 10: Une congestion croissante des réseaux de voirie urbaine
Un constat permanent des habitants et visiteurs
Pas de données synthétiques dans le cadre de l’étude préparatoire
Des investissements routiers importants ont été faits dans la plupart des villes
Mais le cercle vicieux bien connu fonctionne: les gains de capacité attirent un nouveau trafic… et une nouvelle congestion

## Slide 11: Les autorités en charge des déplacements urbains
rôle prépondérant des Etats
  Raisons historiques et politiques
  Décentralisation peu développée
Eclatement des responsabilités
  Difficultés classiques de coordination des actions
  Projets d’autorités organisatrices en gestation

## Slide 12: Un investissement contrasté dans les transports de masse
Des réalisations:
  Métro du Caire (ligne régionale, lignes urbaines)
  Métro Léger (Tramway) de Tunis
Des projets engagés
  Métro et tramway à Alger
  Tramway dans autres villes algériennes
  Tramway de Rabat
Des projets programmés ou à l’étude
  Tramway et métro à Casablanca
  RFR à Tunis
  Métro à Damas
  …
Temps de réalisation très long
Peu de considération des options BRT
Tendance à délaissement des réseaux classiques d’autobus

## Slide 13: Des questions au Nord aussi
Mobilité élevée mais qui tend à stagner
Poids de l’automobile dans les déplacements
Efforts importants en faveur des TC et des modes doux, mais limites du transfert modal
Débats persistants sur la mobilité durable
Exemples de Barcelone, Marseille…

## Slide 14: Principaux enjeux de la mobilité urbaine
coût élevé des dysfonctionnements pour la collectivité
nouvelles contraintes de l’environnement et de l’énergie
Trouver la bonne place pour chaque mode de déplacement (pas de solution toute faite)
Avoir des institutions efficaces
S’appuyer sur des données adaptées

## Slide 15: Insuffisances des données disponibles
Importance des données pour le diagnostic et pour le suivi des programmes
Insuffisance du dispositif de production de données sur les systèmes de mobilité
Des données existent mais ne sont pas toujours accessibles, ni traitées et analysées
L’amélioration de la mobilité urbaine passe aussi par le renforcement du système d’information pour une meilleure gestion